## Slide 1
LASER – mocná zbraň v rukou analytického chemika
doc. Karel Novotný
Ústav chemie PřF MU
17. 4. 2024 UKB

## Slide 2
BUDIŽ
SVĚTLO

## Slide 3
Světlo jako elektromagnetické vlnění kolem nás

## Slide 4
ohyb, odraz, lom: geometrické optika
Parametry:
Světlo jako elektromagnetická vlna
frekvence  (kmitočet)
1 hertz (Hz) = 1 kmit za sekundu (s-1)
rychlost (ve vakuu) c = 3 . 108 m s-1
vlnová délka  m (nm = 10-9 m)
vlnový charakter elementárních částic:
- Interference elektronů
Thomas Young 1801

## Slide 5
Elektromagnetické spektrum

## Slide 6
Vlnově-korpuskulární charakter světla
U
U
t
t
Max Planck
jeden ze zakladatelů kvantové teorie
přijímání a vyzařování energie jen v určitých kvantech
E = h
Planckova konstanta h = 6,626075·10−34 Js
Planckův čas:
tP = 5,39×10−44 s
Planckova délka:
lP = 1,6×10-35 m
Je kvantován také čas a prostor?
kvantová optika – fotoelektrický jev
fotonásobič

## Slide 7
Vlnová délka (vlnočet) | Oblast záření | Spektrální metoda | Procesy spojené s výměnou energie
10-3-10 nm | rentgenová (RTG) | RTG spektrometrie | přeskoky elektronů ve slupkách atomů K a L
10-200 nm | ultrafialová vakuová |  | přeskoky elektronů ve středních a vnějších slupkách atomů
200-760 nm | ultrafialová blízká (UV) a viditelná(VIS) | UV, VIS spektrometrie | přeskoky valenčních elektronů v atomech a molekulách
0,75-50 m (13000-200 cm-1) | infračervená blízká a střední | IR spektrometrie | vibrace atomů a skupin v molekulách
50-1000 m (200-10 cm-1) | infračervená vzdálená | IR spektrometrie | pomalé vibrace a rotace v molekulách
10 mm-1000 mm | mikrovlnná | EPR - elektronová paramagnetická resonanční spektrometrie | interakce s magneticky orientovanými elektrony
1 m – 1000 m | radiofrekvenční | NMR-jaderná magnetická resonanční spektrometrie | interakce s magneticky orientovanými jádry
Oblast záření a spektrální metody

## Slide 8
Optické analytické metody
metody využívající interakci elektromagnetického záření se zkoumanou látkou
spektrometrické metody založené na měření množství elektromagnetického záření produkovaného nebo absorbovaného atomy nebo molekulami
absorpční a emisní spektrometrie
atomová a molekulová spektrometrie
nepružný rozptyl záření (Ramanova spektroskopie)
metody využívající změn rychlosti záření (refraktometrie)
stáčení roviny polarizovaného světla (polarimetre)
interference záření (interferometrie)
pružný rozptyl záření (turbidimetrie, nefelometrie)
výměna energie mezi zářením a hmotou
ΔE mezi počátečním Epoč a konečným stavem Ekon
ΔE = Ekon - Epoč = h 

## Slide 9
E0
E1
hν = E1-E0
spontánní
emise
absorpce
stimulovaná
emise
Interakce – dvouhladinový systém

## Slide 10
Pravděpodobnost absorpce fotonu:
w01 = n0 ρ(ν) B01
Pravděpodobnost
spontánní emise:
w10 = n1 A10
ρ(ν) – spektrální hustota záření o frekvenci ν
B01 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti absorpce
A10 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti spontánní emise
Absorpce, spontánní emise

## Slide 11
Pravděpodobnost stimulované emise:
w10=n1ρ(ν)B10
B10 – Einsteinův koeficient pravděpodobnosti stimulované emise
Lze dokázat, že:
B01 = B10 = B
Proces interakce se zářením v termodynamické rovnováze:
n0ρ(ν)B = n1ρ(ν)B + n1A10
1
0
1
Stimulovaná emise
konkurenční děj k stimulované emisi

## Slide 12
Zesílení záření – kvantový zesilovač
n0 > n1
Φ0
Φ
Φ/Φ0 = e -l.α
α - absorpční koeficient
l - délka aktivního prostředí
l
absorpce záření
Φ0
Φ
l
zesílení – aktivní prostředí
α – záporný absorpční koeficient !!!
n0 < n1
LASER

## Slide 13
Zesílení záření – kvantový zesilovač
LASER – Light Amplification by Stimulated Emission Radiation
(zesílení světla stimulovanou emisí záření)
přísun energie
čerpání
n0 < n1 - inverzní populace
v rozporu s Bolzmanovým rozdělením !!!
Cože?

## Slide 14
Příklad: rubínový laser
Hladina 2 je metastabilní
Nevýhodou je malá účinnost – pro inverzní populaci je nutné minimálně 50% částic převést na hladinu 2
1
0
2
buzení
relaxace
stimulovaná
emise
Tříhladinový systém

## Slide 15
Příklad – laser Nd:YAG
Vysoká účinnost
Inverzní populaci je nutné vytvořit pouze mezi hladinami 2 a 3
Laserový přechod
Čerpání
Rychlý nezářivý přechod
Rychlý nezářivý přechod
0
1
2
3
Čtyřhladinový systém

## Slide 16
Optický rezonátor
L
Zavedení kladné zpětné vazby z výstupu na vstup zesilovače - Fabry-Perotův rezonátor
R1
R2
odrazivost 100%
odrazivost < 100%

## Slide 17
Délka rezonátoru L je M násobkem půlvlny (M je celé číslo). Délce L odpovídají vlastní frekvence rezonátoru νM (podélné módy laseru). Uvnitř rezonátoru je stojaté vlnění o frekvenci νM = c/λM
Optický rezonátor

## Slide 18
Spektrální šířka čáry a laserové módy
Δλ~1 pm – 10 nm
VIS, plyn - polovodič
Na obrázku jsou znázorněny jednotlivé rezonance
základního podélného módu.
Dopplerova šířka čáry

## Slide 19
Při modulaci rezonátoru frekvencí f = c/2L získáme sled velmi krátkých impulzů s opakovací frekvence dobou průletu oblaku fotonů rezonátorem tam i zpět.
Synchronizace módů

## Slide 20
název | značka | poměr k výchozí jednotce
atto | a | 10-18
femto | f | 10-15
piko | p | 10-12
nano | n | 10-9
giga | G | 109
tera | T | 1012
peta | P | 1015
exa | E | 1018
Méně obvyklé předpony

## Slide 21
Kontinuální laser až desítky mW (komerčně dostupné až do 20W)
Pulsní lasery – nanosekundové, pikosekundové femtosekundové
(opakovací frekvence, vlnová délka, druh aktivního prostředí, hustota zářivého výkonu ...)
PŘÍKLAD:
Nanosekundový laser při středním výkonu 10 mW:
  délka pulsu = 1 ns, (10-9 s)
  energie pulsu = 1 mJ,
  okamžitý výkon (pulzu) = 1 MW
  opakovací frekvence = 10 Hz
Světelný výkon (laboratorních) laserů

## Slide 22
koherenční délka lc- Souvisí s tím, po jak dlouhou dobu je vyzařována spojitá elektromagnetická vlna (kmitání o sinusovém průběhu).
Heissenbergův princip neurčitosti:
(nejzazší - fyzikální limit)
E t  h  2
ht h  2
koherenční doba – 
kde je šířka spektrálního intervalu
Obecně je možno chápat koherenci jako schopnost záření interferovat !!! při vzájemných časových posunech emitovaného záření
často se používá pro laserový paprsek termín laserový svazek
Koherence záření

## Slide 23
Emise elementárních oscilátorů (atomů, molekul…) do úzkého svazku (+ snadné zaostření) – prostorová koncentrace energie
Δλ může být velmi malá – spektrální koncentrace energie
Synchronní činnost elementárních oscilátorů – časová koncentrace energie
Koherenční vzdálenost až desítky (ve vakuu až tisíce) kilometrů
Vlastnosti záření laseru
umožnění vývoje řady nových spektroskopických metod !!!

## Slide 24
• podle vlnových délek emise
• podle časového režimu provozu - kontinuální (cw) nebo pulsní
• podle typu buzení - lasery buzené opticky, elektrickým výbojem, chemicky, mechanicky (srážky částic), injekcí nosičů náboje, …
• podle typu aktivního prostředí - pevnolátkové, kapalinové (barvivové), plynové, iontové, excimerové, polovodičové (diodové), …
• podle délky generovaného pulsu (nanosekundové, pikosekundové, femtosekundové, ...)
– čím je kratší doba trvání pulsu, tím je při stejné vyzářené energii dosaženo vyššího okamžitého výkonu
Rozdělení laserů

## Slide 25
Rubínový laser (Cr3+: Al2O3)
První laser zkonstruovaný
T. Maimanem v r. 1960.
Používá se v pulsním režimu do 5 J (1 – 10 ns)
Pracuje jako tříhladinový systém
Energetický diagram Cr3+ v rubínovém laseru

## Slide 26
Neodymový (Nd:YAG) laser
Je nerozšířenější pevnolátkový laser (cca 1% Nd v Y3Al5O12) .
Pracuje na 1 064 nm, v kontinuálním režimu výkony do 1 kW, pulzní do 10 J a opakovací frekvence až několik kHz.
Pro čerpání se používají xenonové výbojky nebo laserové či LED diody.
V Q-spínaném módu pulzy 1 – 10 ns, při synchronizaci módů až 10 ps.

## Slide 27
Neodymový (Nd:YAG) laser

## Slide 28
Typické časy u Nd:YAG laseru:
Nárůst inverzní populace (T0) 150µs
Klíčovací impuls (TD) 1 ns
Generace záření 5 - 10ns
Časový průběh aktivní Q-modulace

## Slide 29
Safír dopovaný titanem Al2O3:Ti3+
Ti2O3 koncentrace 0.06-0.5 wt%
Optické vlastnosti
Laserový přechod - Vibrační Hladiny
Fluorescence lifetime 3.2 µsec (T = 300 K)
Laditelný rozsah 660-1050 nm
Absorpce rozsah 400-600 nm
Emisní maximum 795 nm
Absorpční maximum 488 nm
Index lomu 1.76 @ 800 nm

## Slide 30
Objeven v 1960 jako IR laser; emise čáry červené oblasti poprvé použita v 1962
Elektrický výboj v plynu excituje He na 2S hladinu
Existuje blízká paralelní energetická hladina Ne
Buzení srážkami atomů
Plynový laser He-Ne

## Slide 31
Levný a snadno vyrobitelný - první lasery pod 100 $
Výbojová trubice s 85% He, 15% Ne
Plynový laser He-Ne

## Slide 32
Sada HeNe Laser - stavebnice obsahuje vše, co je potřeba k sestavení vlastního helium-neonového laseru, včetně laserové trubice, napájecí jednotky, hliníkové desky, držáků a také sadu vysoce kvalitních zrcadel HeNe Laser Cavity. Tato stavebnice je určena pro výuku nebo pro laboratorní práce.
Plynový laser He-Ne

## Slide 33
Schéma energetických hladin
molekuly dusíku
Plynový dusíkový laser

## Slide 34
Excimer –nestabilní molekula vznikající na přechodnou dobu v důsledku působení excitovaného atomu (molekuly) s atomem (molekulou) v základním stavu.
Po přechodu excimeru do základního stavu (vyzáření fotonu) dojde během 10-14s k disociaci
Závislost potenciální energie E
soustavy atomů (molekul) A, B,
vytvářejících excimer, na jejich
vzdálenosti RAB
Excimerový laser

## Slide 35
Zrcadlo (ladění)
Mřížka
Expandér paprsku
4. Kyveta s barvivem
5. Zrcadlo rezonátoru
6. Čerpání (laserem)
Barvivový laser
Rozsah emise(nm) | Strukturní typ
340 - 430 | stilbeny
360 - 480 | oxazoly
410 - 440 | antraceny
440 - 520 | akridiny
460 - 540 | kumariny
510 - 700 | xanteny
540 – 1200 | cyaniny
630 – 720 | oxaziny
Pikosekundové, laditelné lasery, čerpání dusíkovým, argonovým nebo Nd:YAG laserem

## Slide 36
Frekvenční konverze
Využít nelineárních jevů druhého (třetího) řádu v nelineárních prostředích
Generace násobných frekvencí
Nd:YAG – 1064 nm 2. harmonická frekvence 532 nm 4. harmonická frekvence 266 nm
3. harmonická frekvence 355 nm 5. harmonická frekvence 213 nm

## Slide 37
Laserové diody
Pro malé proudy má záření LED spontánní charakter a je lineární funkcí budícího proudu.
Po dosažení prahového proudu, prudce narůstá výkon stimulovaného záření a ze zrcadel rezonátoru je emitováno koherentní záření opět lineárně závislé na velikosti budicího proudu.
Zároveň také dochází k vyzařování v rovině kolmé a rovnoběžné s rovinou přechodu PN, rovněž ke zmenšení šířky pásma emitovaného záření

## Slide 38
Průměrná vzdálenost Země a Měsíce je kolem 380 000 km.
Světlo pohybující se rychlostí 300 000 km za sekundu urazí
tuto vzdálenost za dobu o něco delší než 1 s.
Během 100 fs světlo urazí vzdálenost pouze 30 µm, neboli méně, než je tloušťka vlasu
30 µm = 100 x300 nm - odpovídá 100 vlnám při 300 nm
Femtosekundový laser
Díky relacím neurčitosti není možné mít krátký (~fs) světelný puls ve viditelné oblasti spektra, který by byl monochromatický
Čerp (chirp)
Arthur Ashkin, Gérard Mourou, Donna Strickland – Nobelova cena 2018 - chirped pulse amplification

## Slide 39
Chirp femtosekundového pulzu
Mřížkový compressor
Mřížkový stretcher

## Slide 40
Zesílení femtosekundových pulsů s výkony do PW

## Slide 41
Lasery v Atomové Absorpční Spektrometrii
Přednosti proti klasickým zdrojům měřícího záření:
Malá šířka spektrální čáry (lineární kalibrace)
Spojitá změna vlnové délky (skenování)
Vysoká intenzita (šum, rychlé děje – jiskra, pece)
Malá divergence (prostorové profily, miniatomizátory)
Krátká doba impulzu (časové rozlišení)
Libovolná vlnová délka (AAS excitovaných a ionizovaných atomů)
Nízká intenzita = nemění podstatně obsazení energetických hladin
Nelineární metody, saturační spektroskopie = s ovlivněním obsazení hladin

## Slide 42
199Hg a 201Hg mají nepárové neutrony a vykazují spinové rozštěpení.
Izotopy 198Hg; 200Hg; 202Hg a 204Hg nejsou rozštěpeny.
Jemná struktura Hg I 404,7 nm

## Slide 43
AAS v laserové jiskře
Spektrální profil absorpční čáry uranu. Vzdálenost od povrchu vzorku 5 mm, atmosféra argon 540 Pa.

## Slide 44
Molekulová absorpční spektroskopie
(a) – klasický absorpční spektrometr;
(b) – spektrometr s laserovým zdrojem měřícího záření

## Slide 45
Absorpční spektroskopie v dutině rezonátoru
Aktivní prostředí
Absorpční kyveta
Čerpání
Ф
100
10
1
10-9
10-7
10-5
g.cm-2 I
Vnější kyveta
Vnitřní kyveta
Zesílení absorpce ≈ 5000x
Absorpční prostředí: plyn, plamen,
plazma, roztok…

## Slide 46
Absorpční spektroskopie atmosféry
LIDAR
L– laser vysílající záření na vlnových délkách
λ0, λr; T – Newtonův teleskop; KO – koutový
odražeč; Abs – absorbující oblast; F – filtr;
D – detektor; Pλ0/P λr – poměrový analyzátor
(ratio meter); ZAP - zapisovač
Pro měření je nutno vybrat spektrální oblast, ve které je malý útlum signálu.
Spektrum absorpce vzduchu na dráze 1828 m na úrovni hladiny moře.

## Slide 47
Diferenciální absorpční LIDAR
L – pulsní laser vysílající záření na vlnových délkách λ0, λr;
T – teleskop; F – filtr;
TR – časově rozlišený signál; A/D – analogově-digitální převodník, MP – počítač; P – paměť;
OSC – osciloskop; DIS – displej; D – detektor;

## Slide 48
Pohyb částic v plynu – Dopplerův jev
Částice plynu, které se chaoticky pohybují, se projevují při interakci se zářením frekvenčním posunem podle rychlosti pohybu vůči směru sledování
ν
ν0
ν0 - νD
ν0 + νD
A
absorpční profil částic pohybujících se stejnou rychlostí
výsledný absorpční profil
měrný paprsek

## Slide 49
Saturační subdopplerovská spektroskopie
ν
ν0
ν0 - νD
ν0 + νD
A
hν0
saturace částic nepohybujících se vůči měrnému paprsku (ν0)
saturační paprsek

## Slide 50
Laserem buzená fluorescence (LIF)
Atomová fluorescence - detekce jednotlivých atomů
Ix
Iy
Rxy
t
t
t
x(t)
y(t)
atom
AF (n)
laserový paprsek,
I>Isat
doba života excitovaného stavu (cca 10-9 s)

## Slide 51
Nevýhodou klasických excitačních širokopásmových zdrojů záření je současná excitace většího počtu vyšších energetických hladin, z nichž dochází na celé řadě přechodů ke spontánnímu vyzařování.
V případě laserem vybuzené fluorescence se obvykle excituje jen jedna horní hladina.
Vlnová délka, nm
Buzení molekulové fluorescence
Spektrum perylenu v ethanolu při 4,2 K.
1 – excitace Hg výbojkou při ≈ 365 nm.
2 – excitace při 443 nm, laserem Δλ= 0,0125 nm.

## Slide 52
Časově rozlišená fluorescence
Čas vyhasínání fluorescence τ (jednotky ns až μs)
Zdrojem excitačního záření je krátký pulz (ps)
absolutní měření – doba dohasínání nezávisí na koncentraci
více fluoroforů – multiexponenciální dohasínání
doba dohasínání závislá na okolním prostředí
zvýšení selektivity

## Slide 53
Multifotonová excitace
Multifotonová mikroskopie
V místě zaostření setkání dvou nebo tří nízkoenergetických fotonů
sečtená energie dostatečná pro excitaci daného fluorochromu,
menší rozptyl světla při vyšších vlnových délkách
vysoká rozlišovací schopnost a vysoká citlivost

## Slide 54
Ramanova spektroskopie
1928
Pružný a nepružný rozptyl
Sir Chandrasekhara Venkata Raman
Nobelova cena 1930

## Slide 55
Ramanova spektroskopie
- absorpce fotonu budícího záření molekulou
- přechod na virtuální energetickou hladinu
- emise sekundárního fotonu
Splnění podmínky zachování energie:
hνR = hν0 ± (E2 - E1)

## Slide 56
Ramanova spektroskopie
možnost měření ve vodném prostředí
možnost měření ve skleněných nádobách
v uzavřených ampulích - např. pod vakuuem
snadné využití vláknové optiky
minimální požadavky na úpravu pevných vzorků
Aplikace
geologie: identifikace fází, rozlišení izomorfních řad, určování termodynamických vlastností minerálů, struktura (OH), identifikace plynů a kapalin v uzavřeninách
medicína: identifikace léčiv, drog, toxických látek
chemie: studium struktury molekul, komplexů, analýza sloučenin ve výbojkách, identifikace organických i anorganických sloučenin

## Slide 57
Stupňovitá tvorby komplexů Ag - CN

## Slide 58
Metody SERS a TERS
SERS – povrchově zesílená Ramanova spektroskopie
TERS – hrotově zesílená Ramanova spektroskopie
Metody povrchové plasmonové rezonance (SPR)
posun resonance v důsledku adsorpce molekul na mezifází
zesílení u Ramanovy spektroskopie ~ 108 – 1012
z málo citlivé metody až k identifikaci jediné molekuly
zdrsnělý povrch kovu nebo nanočástice

## Slide 59
Konfokální mikroskopie
klasická mikroskopie - pozorování zkresleno paprsky vycházejícími z hmoty nad a pod zaostřenou rovinou
Marvin Minský - patent r. 1957 avšak nebyl žádný vhodný zdroj světla pro konstrukci funkčního přístroje
první spolehlivý konfokální mikroskop s rozmítaným laserovým paprskem až koncem 70 let
jednom kroku získáme informaci pouze o jednom bodu – pro získání obrazu celé roviny je nutné vytvořit sérii snímků
po nasnímání dostatečného množství rovin, je možné složit 3D snímek preparátu
taktéž využití fluorescence a nebo Ramanova rozptylu

## Slide 60
Dříve Sci-fi, dnes realita ...
Čištění povrchů, svařování, vrtání
ELI BEAMLINES – pokročilý výzkum
Vesmírný výzkum
Výkonné lasery

## Slide 61
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS
(Laser-Induced Breakdown Spectroscopy)
Interakce vysokoenergetického pulzu se vzorkem:
tři stupně v závislosti na hustotě energie:
damage threshold – modifikace povrchu
(změny povrchu pozorovatelné pod mikroskopem)
ablation threshold – uvolnění / odpaření materiálu
(vzorkování laserovým paprskem)
plasma threshold – optický průraz v plynné fázi
(vznik plazmatu - LIBS signál)

## Slide 62
Interakce vysokoenergetického pulzu se vzorkem
analýza
aerosolu

## Slide 63
td - zpoždění, tb – integrační doba
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

## Slide 64
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

## Slide 65
Spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

## Slide 66
Uspořádání s optickými vlákny
přenosná mobilní zařízení – in-situ monitoring
Analýza pod vodní hladinou

## Slide 67
Ruční LIBS spektrometry
Schéma ručního LIBS spektrometru (Thermo Fisher Scientific)
Ruční LIBS spektrometr SciAps

## Slide 68
Uspořádání pro dálková měření
Stand-off uspořádání
Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación - Málaga

## Slide 69
analýzy na dálku (1-10 m) – taveniny, nepřístupná zařízení (časti atomového reaktoru
za olověným sklem)
analýza kovových materiálů, keramických materiálů, skel, nerostných surovin
single – shot režim (minimální narušení vzorku – výrobku či zařízení)
analýza archeologických nálezů, uměleckých předmětů
monitoring životního prostředí, výrobních procesů
analýza a třídění odpadů
analýza olejů a suspenzí
analýza aerosolů
nízké meze detekce (setiny procent až mg/kg)
linearita kalibračních křivek (v závislosti na povaze vzorku a výběru emisní čáry)
pevné vzorky plyny kapaliny
Aplikace

## Slide 70
Sledování hloubkového profilu
hloubka
Signál
16 %
84 %
Δz
x
A
B
vrstva A
vrstva B
100%
od nanometrů po milimetrové měřítko
žádná nebo minimální příprava vzorku
bez omezení tvaru, velikosti nebo vodivosti
za atmosférických podmínek
on-line a in situ měření
Opakovaná ablace stejného místa
postupné pronikání do hloubky
Hloubkový profil – pozinkovaný plech

## Slide 71
Využití v zobrazovacích technikách (imaging)
Studium struktury močových kamenů
sledování složení přírůstových linií
historie růstu kamene
reakce na léčbu, dietu, změnu prostředí
Ex-vivo trojrozměrné elementární zobrazování bloku myší mozkové tkáně pomocí LIBS
J. Biophotonics. 2021;14:e202000479.

## Slide 72
Doplňková metoda k elektronové mikrosondě v geologii
O I 777.42 nm
U II 591.35 nm
H α 656.28 nm
Viditelný kontrast mezi primární a sekundární mineralizací uranu
Distribuce kyslíku potvrzuje přítomnost oxidovaných forem uranu (uranofán)
Distribuce vodíku potvrzuje přítomnost minerálních fází obsahujících vodu nebo hydroxylové skupiny

## Slide 73
Využití v kosmickém výzkumu
Výzkum Marsu (NASA)
ChemCam (Curiosity Rover - 2012)
SuperCam (Perseverance Rover – 2020)

## Slide 74
Výzkum Marsu (NASA)